//    Single

int JK=3;       // количество измерений в 1-ой серии, JK < 11

// the number of measurements in the first series, JK < 11

int JJK=1;      // количество серий измерений

//  number of measurement series

double AA[10];  // для текущего измеренного значения, размер меньше 11

// for the current measured value, the size is less than 11

double AA1;     // для накопления суммы значений          // to accumulate the sum of values

double AA2;     // для среднего значения по одной серии   // for the average value of one series

double D1[10];  // среднее отклонение для каждого измерения внутри одной серии

// average deviation for each measurement within one series

double DA1[10]; // среднее квадратичноое отклонение для каждого измерения внутри одной серии

// standard deviation for each measurement within one series

double D;       // для среднего значения квадратичного отклонения по одной серии

// for the mean square deviation of one series

double Dispers; // дисперсия (относительная) по одной серии = > Dispers= D/AA2

// variance (relative) for one series  = > Dispers= D/AA2

byte Baddress;               // для считывания  адреса                     // to read the address

float BFtiming;              //  для считывания TimingBudget               // to read TimingBudget

float BPeriodPre;            //  для считывания периода                    // to read the period

float BRateLimit;            //  скорость обратного сигнала в MCPS         // return speed in MCPS

byte BVcselPulsePeriodPre;   //  период Pre тактового генератора лазера    // period Pre of the laser clock

byte BVcselPulsePeriodFinal; //  период Final тактового генератора лазера  // period Final of the laser clock

byte BbID;                   //  ID датчика                                // sensor ID

byte Bb_Sys_Sequence_Config; //  последовательность конфигурации системы   // system configuration sequence

#include <Wire.h>         //  библиотека  I2C                             // I2C library

#include <VL53L0X.h>      //  библиотека сенсора от Pololu                // sensor library from Pololu

VL53L0X sensor;

//#define LONG_RANGE

// Uncomment ONE of these two lines to get

// - higher speed at the cost of lower accuracy OR

// - higher accuracy at the cost of lower speed

//#define HIGH_SPEED

#define HIGH_ACCURACY               //                           < < = = =

void setup()

//    точка повторения  шапки

{

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

sensor.setTimeout(500);

if (!sensor.init())

{

Serial.println("Failed to detect and initialize sensor!");

// "Не удалось обнаружить и инициализировать датчик!"

while (1) {}

}

#if defined LONG_RANGE

// lower the return signal rate limit (default is 0.25 MCPS)

// понизьте предел скорости возвратного сигнала (по умолчанию 0.25 МКПС)

sensor.setSignalRateLimit(0.1);

// increase laser pulse periods (defaults are 14 and 10 PCLKs)

// увеличение периодов лазерных импульсов (по умолчанию 14 и 10 PCLKs)

sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);

sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);

#endif

#if defined HIGH_SPEED

// reduce timing budget to 20 ms (default is about 33 ms)

sensor.setMeasurementTimingBudget(20000);

#elif defined HIGH_ACCURACY                      //                 < < = = =

// increase timing budget to 200 ms  =>   400

sensor.setMeasurementTimingBudget(400000);

#endif

F_heading();                    //

F_ID_register();                //

F_Sys_Sequence_Config();        //

F_Measurement();                //

}       //    конец   цикла   void setup()

//        &       &       &       &        &       &       &       &

void loop(){

// Получаем команды на повторение  измерений          // Get commands to repeat measurements

String str = Serial.readString();

if (str == "repeat") {

Serial.println();

Serial.println ("   п о в т о р е н и е    и з м е р е н и й");

Serial.println();

F_Measurement();

};

// Получаем команды на повторение заголовка          // Get header repeat commands

if (str == "heading") {

Serial.println();

Serial.println ("   п о в т о р е н и е  з а г о л о в к а ");

Serial.println();

F_heading();

};

// Получаем команды на повторение заголовка  и  измерений // Get commands to repeat the header and measurements

if (str == "repeatTotal") {

Serial.println();

Serial.println ("   п о в т о р е н и е    з а г о л о в к а    и    и з м е р е н и й");

Serial.println();

F_heading();

F_Measurement();

};

}

;

//        &       &       &       &        &       &       &       &

void F_Measurement() {

//        *       *       *       *        *       *       *       *

//          печать  количества  измерений   // print the number of measurements

Serial.println();

Serial.print ("количество измерений в одной серии  (number of measurements in one series)  = > ");

Serial.println(JK);

Serial.print ("количество  серий  измерений        (number of measurement series)          = > ");

Serial.println(JJK);

Serial.println();

for (int IJ=1; IJ<=JJK; IJ++) {                     //    цикл  по  кол-ву  серий измерений

Serial.println();

Serial.print ("номер серии (the number of series of measurements)  = > ");

Serial.print (IJ);

Serial.print ("   выполняем (perform) ");

Serial.print (JK);

Serial.println ("  измерений расстояния в мм (distance measurements in mm) ");

Serial.println();

for (int J=1; J<=JK; J++) {                        //    цикл  по  измерениям  в одной серии

AA[J]=sensor.readRangeSingleMillimeters();     //    сохранение  результата в массиве

if (sensor.timeoutOccurred()) { Serial.print(" TIMEOUT"); }

}

{AA1=0;}

for (int J=1; J<=JK; J++) {      //    цикл для вычисления среднего значения в одной серии

AA1=AA1+AA[J];                  //    накопление  суммы  для  одной  серии

}

AA2=AA1/double(JK);               //    вычисление  среднего значения для одной серии

for (int J=1; J<=JK; J++) {       //    цикл для вычисления квадратичных  отклонений  из одной  серии

D1[J] = (AA[J]-AA2)/AA2;        //     относительное  отклонение от среднего

DA1[J]=D1[J]*D1[J];             //      квадрат относит отклонения

}

D=0;

for (int J=1; J<=JK; J++) {       //    цикл для вычисления суммы квадратов квадратичных отклонений из одной  серии

D=D+DA1[J];

}

Dispers=D/double(JK);    //    вычисление относительной дисперсии для одной серии - это квадрат квадратичного отклонения

D=sqrt(D/double(JK));    //    вычисление  среднего значения квадратичного отклоненния для одной серии

for (int J=1; J<=JK; J++) {     //    печать результатов измерений из 1-ой  серии

Serial.print("расстояние (distance) = > ");

Serial.print(AA[J]);

Serial.print ("  отн. откл. (rel. deviation) = > ");

Serial.print(D1[J]*100.0,8);

Serial.print(" % ");

Serial.print ("  отн. квадр. откл. (rel. stand. deviation) = > ");

Serial.print(DA1[J]*100.0,8);

Serial.print(" % ");

Serial.println();

}

Serial.println();

Serial.print ("среднее значение расстояния (average distance)         = > ");

Serial.print(AA2);

Serial.println (" мм (mm) ");

Serial.print ("среднее значение отн. квадр. отклонения (the average value of rel. quad deviations) = > ");

Serial.print(D*100.0,8);

Serial.println(" % ");

Serial.print ("относительная дисперсия (relative dispersion)          = > ");

Serial.print (Dispers,12);

Serial.println();

Serial.println();

//return;

}       //    конец   цикла  по  кол-ву  серий измерений

//        *       *       *       *        *       *       *       *

}

;

void F_heading(){

//      печать  тайминга  TimingBudget

BFtiming=float(sensor.getMeasurementTimingBudget());

Serial.print ("задан  TimingBudget = > ");

Serial.print (BFtiming);

Serial.println("  мксек   ");

Serial.println();

//              чтение  адреса  датчика

Baddress = sensor.getAddress();   //  чтение  адреса  датчика

Serial.print ("адрес датчика в шестнадцатиричном виде (encoder address in hexadecimal)          = > 0x");

Serial.print(Baddress, HEX);

Serial.print ("    ");

Serial.print("в десятиричном виде (decimal form) = > " );

Serial.print(Baddress, DEC);

Serial.println();

Serial.print("примечание (note):");

Serial.println("   A->10  B->11  C->12  D->13  E->14  F->15");

//              чтение  предела частоты сигнала  SignalRateLimit

BRateLimit=sensor.getSignalRateLimit(); //  скорость обратного сигнала в MCPS

Serial.print("скорость  SignalRateLimit = > ");

Serial.print(BRateLimit);

Serial.print("  мега отсчетов в секунду (MCPS)");

Serial.println();

//              чтение  VcselPulsePeriod VcselPeriodPreRange

BVcselPulsePeriodPre=sensor.getVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange);

Serial.print("период импульсов лазера  VcselPulsePeriod для VL53L0X::VcselPeriodPreRange       = > ");

Serial.print(BVcselPulsePeriodPre);

Serial.print("  периодов тактовой частоты лазера (laser clock periods)");

Serial.println();

//              чтение  VcselPulsePeriod  VcselPeriodPreFinal

BVcselPulsePeriodFinal=sensor.getVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange);

Serial.print("период импульсов лазера  VcselPulsePeriod для VL53L0X::VcselPeriodFinaleRange    = > ");

Serial.print(BVcselPulsePeriodFinal);

Serial.print("  периодов тактовой частоты лазера (laser clock periods)");

Serial.println();

};

void F_ID_register(){

//        проверить регистр ID модели (значение указано в справочнике данных) //  должно = 238

Serial.println();

Serial.println("регистр ID модели     ");

Serial.print ("(Identification model ID) ");

BbID=sensor.readReg (VL53L0X::IDENTIFICATION_MODEL_ID);

Serial.print("                   шестнадцатиричное (hexadecimal)     = > ");

Serial.print (BbID, HEX);

Serial.print("   десятиричное (decimal) = > ");

Serial.println (BbID, DEC);

Serial.println();

};

void F_Sys_Sequence_Config(){

//        проверить последовательность конфигурации системы  //  должно быть = FF = 255 ??

Serial.println();

Serial.println("последовательность конфигурации системы ");

Serial.print ("(System sequence config)    ");

Bb_Sys_Sequence_Config=sensor.readReg (VL53L0X::SYSTEM_SEQUENCE_CONFIG);

Serial.print("                шестнадцатиричное (hexadecimal)      = > ");

Serial.print (Bb_Sys_Sequence_Config, HEX);

Serial.print("   десятичное (decimal) = > ");

Serial.println (Bb_Sys_Sequence_Config, DEC);

Serial.println();

};